希望之星酒店管理系统

维护宝典

济南长川希望软件有限公司

一、	计算机无法正常开机：	3

二、	计算机运行速度非常的慢：	3

三、	电脑在正常运行过程中，突然自动关闭系统或重启系统	3

四、	计算机无法连网问题	3

五、	厨房不出单据，如何检查？	4

六、	后厨打印机出白纸，但是打印不出任何东西	6

七、	点菜机无信号	7

八、	点菜机无法登录	7

九、	使用点菜机开台、点菜后在当前营业时间段找不到对应的记录	8

十、	某操作员无法使用电脑进入希望之星模块，提示找不到加密狗，或进客房管理模块时提示应用程序初始化失败	8

十一、	前台收银（餐饮管理）结账时提示有新菜例通过点菜器正在上传，无法结账	9

十二、	进入软件时提示时 120054 找不到加密狗	9

十三、	客户端提示错误号 3打开加密狗错误	10

十四、	添加临时菜时报错	11

十五、	日常维护常识	12

# 计算机无法正常开机：

- 确认计算机的电源插座连接是否正常，是否有电？没电找电工维修。

- 电源有电，看一下按下显示器与主机开机键后，电源指示灯是否亮？不亮或无反应，首先查看电源线与计算机的连线是否正常，如不正常请重新把线插一下或更换电源线，如果仍不行，请找专业人员维修。

- 计算机主机、显示器都有电，查看显示器数据线与主机连接是不是正常，如没有连接，请把计算机断电后，重新拔插各种连接然后重新启动；如连接正常，请找专业人员维修

- 如果计算机主机的指示灯正常（电源灯（绿色）和硬盘灯（红色）），显示器仍不显示，请联系计算机供应商。

# 计算机运行速度非常的慢：

  - 点击我的电脑右键----属性----在“常规”中查看计算机的内存、CPU等情况，建议客户端内存最小512M，服务器1G以上，如小于以上值，建议升级，请找专业人员处理。

  - 计算机系统中病毒，建议安装正式版的杀毒软件（特别注意：安装杀毒软件时不要开启杀毒软件的防火墙功能）；并一定要升级到最新的病毒库，进行杀毒，如果不行，请找专业人士进行处理。

# 电脑在正常运行过程中，突然自动关闭系统或重启系统

- 查看电源插排是否可靠，如插孔过松，更换插排

- 确认一下计算机主机的开机键是不是正常，如果开机后，开机键没有正常回位，就会造成系统自动关机。

- 还有可能是计算机中病毒，参照问题（二-b）中的方式进行处理。

以上3项仍无法处理，请找专业人员维修。

# 计算机无法连网问题

- 在计算机屏幕的右下角有提示

  - 连接计算机的网线被拔下或中间断裂；解决方法：重新插上网线或更换网线

  - 水晶头损坏	，连线接触不好，解决办法：更换水晶头。

  - 数据交换机断电或损坏，解决方法：更换交换机

- 在计算机的屏幕右下角有 、提示

原因：本台计算机的IP地址与内网的其他的计算机或者打印机等设备的IP地址相同

解决方法：双击电脑屏幕的右下角的图标

点击属性                          双击（TCP/IP）

显示1                              显示2

显示1、显示2这二中情况都需要你把此机器的IP地址修改成正确的IP地址,然后重新启动计算机即可。

# 厨房不出单据，如何检查？

- 首先检查打印机工作是否正常；指打印机是否能够加上电源、指示灯是否正常

| 指示灯正常 | 指示灯不正常 | 指示灯名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电源指示灯 | 接通电源即亮 |
|  |  | 错误指示灯 | 打印机发生过热、缺纸、盖子未盖好、切刀错误时会亮或闪亮 |
|  |  | 缺纸指示灯 | 打印机发生缺纸或盖子未盖好时会亮 |
|  |  | 进纸按键 | 按进纸按键，打印机可进纸一段。 |

- 打印机是否能够自检；按住打印机的打开打印机3秒后松手打印出一张自检页如下： 如无法打印，则打印机损坏，更换打印机或者着进行维修：

- 检查网线与打印机的连接是否正常；

未连接                                         已连接

- 服务器与打印服务器之间的网络是否能ping通；如图：

查看打印机的IP地址，查看打印机IP有两种方式！强烈推荐第1种方式

- 按住打印机的开机3秒钟后松开手，会打印出一张自检页，如图：红色部分就是本打印机的IP；

- 点击打印机右键属性—--端口处可以查看此打印机的IP，红色部分

在电脑的左下角点击开始---运行---输入打印机IP；ping *.*.*.* -t；点确定

网络正常                                网络不通

如果不通，检查网络的连接；网线中间断裂具体解决可参照“计算机无法连网问题”

- “打印监控”是否启动；（就是要看一下需要启动打印监控的电脑的右下角是不是有一个“”图标）

- 检查打印的设置是否正确；点菜器点菜前台有菜，厨房不打印，有可能客户新增加台位或菜例类别，未重新设置后厨打印，可以清空后厨打印设置，然后重新设置一下厨房打印机。

- 重新启动“打印监控”。

# 后厨打印机出白纸，但是打印不出任何东西

原因：（1）纸张没有放好或纸张放的错误。

放纸的方向：

| 正确的放纸 | 错误的放纸 |
| --- | --- |

解决：按照正确的方式放纸

（2）放入了76mm的针式打印纸；

解决：重新正确放入80mm的热敏纸

# 点菜机无信号

- 检查一下，基站与计算机的连接是否可靠。

计算机COM口                 基站COM口

连接正常如图：

- 确认一下基站的信道是不是在正确的位置，一般我们都设置成0信道，如图：

- 确认一下基站的电源是不是正常。正常的电源：输出一定是：6V—450mA

- 确认无线侦听程序是否正常启动，屏幕右下角是否有这两个图标。重新启动基站或重新打开无线侦听程序试一下。如果仍不行，请联系技术人员处理。

# 点菜机无法登录

- 公司雇员中有此雇员；

- 管理PDA中已经添加上该帐号；

- 无线基站是否连接到com1口，并检查TXT文件夹下的“基站”文件中的配置是否正确；

- 检查TXT文件夹下的“点菜机”文件中的配置是否正确；

- 检查本机号与登录的帐号是否一致，加密版本的点菜机要求本机号和登录帐号要一致，非加密版本的点菜机没有此要求，加密版本的点菜机的编号前会有“HS”字样；

- 查看无线侦听启动是否正常，重新启动无线侦听程序（启动后，屏幕右下角的图标是：，这两个图标都要有）

# 使用点菜机开台、点菜后在当前营业时间段找不到对应的记录

进前台收银/餐饮管理里

选择系统 选择相应的营业时段就可以

# 某操作员无法使用电脑进入希望之星模块，提示找不到加密狗，或进客房管理模块时提示应用程序初始化失败

（1）首先检查网络是否正常，只不过这是ping的不是打印机，而是服务器的IP，参照以上步骤；

解决方法：如果不通， 检查网络、网线、水晶头等，参照计算机联网问题

网络通畅，检查系统配置文件双击打开后：如图

确认“ServerName=”服务器IP，然后点击保存，退出；

（2）、服务器安装杀毒软件（如金山毒霸、瑞星、360等）启动防火墙了

（3）、在安装光盘里 升级包文件夹下有一个gsnetdog.ini的配置文件，打开把里面的ip地址改成服务器的IP地址，如图：

考到客户端的安装目录；然后重新启动服务器和客户端

# 前台收银（餐饮管理）结账时提示有新菜例通过点菜器正在上传，无法结账

解决：结账时 会自动提示 菜例编码和单价  在菜例名称中自动添加保存就可以；

说明：数字的前四位（或5位）是菜例编码（如上图的2018），后面的是菜例单价（如上图15.00）；

如图：

# 进入软件时提示时 120054 找不到加密狗

1）、查看加密狗是否与服务器连接正常；重新拔插一下

2）、查看加密狗的服务是否启动；并且双击屏幕右下角的标志，查看最大用户数，无最大用户数是不正常的

4）、查看网络连接是否正常（不允许出现网卡无IP地址、网络时通时断）；参照网络问题

5）.在安装光盘里 升级包文件夹下有一个gsnetdog.ini的配置文件，打开把里面的ip地址改成服务器的ip地址，保存后考到客户端的安装目录下

# 客户端提示错误号 3打开加密狗错误

我们的新版本中的加密狗：

（1）在服务器上，在安装光盘里找到网络狗配置文件NrComfig.exe

（2）双击运行

（3）选中客户端和服务器 ，单击确定

（4）在弹出的对话框 选择客户端，按如图要求去配置一下。

把上面三项红色处的三处按要求和实际情况做一下修改，然后点一下存盘，生成两个文件把生成的考到客户端的安装目录下。

（5）最后在服务器上打开加密狗服务管理器：，

打开后：

把狗服务先中止，卸载后退出，重新启动一下加密狗服务

# 添加临时菜时报错

（1）首先在系统管理中查看菜例编码长度是4位还是5位

在菜例类别中添加4位的9开头、5位99开头的临时菜类别：如图

（3）菜例名称中的临时菜有时长时间使用导致临时菜已经满了；这时也无法添加临时菜，解决方法：删除所有的临时菜，然后必须首先添加一个9001（编码长度4位）或99001（编码长度5位）的临时菜,名称：临时菜，单位：份，单价：1元或其它价格，但决不能是0元。

备注：删除临时菜前需要对餐饮进行日结（日结时，要在开始营业之前，且以前的账都已经结了，日结日期选择当天，然后进行日结），否则会影响今后的数据查询

# 日常维护常识

1、每天早上、中午营业完成后把点菜机关机然后重新开机然后的电池电量，电池不足者及时充电，但充电时间不宜过长；

2、如果整理过菜例后（添加或删除），请立即对点菜机进行从新下载；

3、每天请对服务器重新启动一次；

4、使用76的结账打印机的客户在结账单不清楚时请更换色带，以保证结账单的清晰度；

5、后厨打印机使用中尽量避免蟑螂、水、油等侵蚀，延长使用寿命；

6、每天早上上班后，检查软件运行是否正常。（点菜机能否 登陆、软件能否打开、 后厨打印机打印测试页能否出纸正常）。打印机测试如图：