一台计算机使用联信多基站的连接线的制作方法：

购买RS-232转RS-485的转接器、1个或者2个DB-9连接器，接线如下：

RS485                                 DB-9                                            DB-9

A+    ------------------------   4    ---------------------------    4

A-     -----------------------    1    ---------------------------     1

GND  ---------------------      5    --------------------------      5

说明：1、485延长线厂家提供检测数据有效距离可以达到200米；

2、485延长线可以使用一个基站和两个基站，但不能超过两个；

3、485延长线在使用两个基站时，1号基站和2号基站有效直线距离应大于20米以上，点菜机设置为两个信道即可，其余的与目前常使用的各功能一样

4、最末端的基站的DIP开关把4、5拨到ON位置，中间位置的基站 把4拨到ON位置
     5、每个基站首先要设置好信道、标号，并且不能重复，基站的放置位置不受限制。
    6、点菜机在信道设置中需要设置上2个基站的信道。