紫米平板点菜使用说明

一、硬件规格：

平板尺寸：10寸(16:9)

运行平台：Android4.1.1

使用的通讯介质：基站(要求主机带有COM口，主板引线COM口，PCI转接COM口，USB转接口存在

不稳定情况不建议使用)

基站配备有串口数据线和电源适配器，输出功率4W(5V、0.8安培)

- 支持好食好客软件版本：5.2

- 软件中的设置

打开软件的无线侦听,选择点菜机型号为”ZiMe”

找到安装目录下的”ZIME”文件夹

找到里面的紫米助手文件夹，安装里面的”XWZXsetup”文件(默认安装即可)

桌面上形成一个紫米菜谱助手的快捷方式

打开紫米菜谱助手(左侧显示菜品部分为在软件中增加的菜例)，上面的两个按钮为导出菜品和设置，中下部分显示为标签显示菜例类别

右下角为生成菜谱图标---打包菜谱

点击导入菜品图标(无线侦听一直处于打开状态)当“下载菜品数据：成功”，“加载菜品数据：成功”证明导出数据无误

点击右下角的打包菜谱，生成文件，压缩文件，和发布文件成功后，导出菜谱成功

设置按钮设置：无线同步程序设置服务器的运行无线侦听的主机的IP地址。首页图片选项设置平板首页的图片位置

无线基站设置：点开无线点菜器管理软件。

从机检测--显示当前从机的状态，目前一个001号机

从机管理--

从机编号显示可以使用机器号，“已使用”表示此编号已经有平板使用，从机编号“001至168”，选择左侧的空置编号，

点击右边的“添加从机”按钮，从机监测标签下会生成平板编号。

基站参数设置标签：

设备串口如果是主机自带的COM，一般选择默认即可，如果使用COM口连接线或者COM口卡的话，根据设备管理器中

生成的串口号设置。基站功能选择有AP和中继两种，AP使用和点菜器基站设置一致，信道选择和设备编号对应基站信道

和设备编号。选择中继使用除设置信道和编号外需要添加一个”中继目的地址设定”(使用多个基站)。

- 平板的设置

点击设置按钮，系统提示登录。用户名默认为:admin,密码为000000

登录后有菜谱设置，

操作方式：分为在线操作和离线操作两种，离线模式用于点餐演示

折扣方式：全单打折还是菜品打折

登陆方式：手动登陆，刷卡登陆 (默认手动登陆即可)

网络设置：通讯方式使用WIFI和ZIWI，ZIWI方式是使用基站，选择此项即可

同步程序IP：输入运行无线侦听的主机地址

PAD编号：输入平板的编号这个编号必须和紫米菜谱助手里面设置的是一致的

AP编号：基站的编号

信道：基站使用的信道

中继：是否使用中继

菜谱更新：从服务器更新、从本地更新

从服务器更新：平板必须连接WIFI，平板自动搜索生成的菜谱更新。

从本地更新：将点击”打包菜谱”生成的压缩文件”data”(文件位置在软件安装目录下)考到平板的安装目录下(如下图)

提示更新成功，平板菜例更新成功

五、平板操作：点击右上角的方形图标

点击餐台位置弹出已有桌位

可操作的选项：单品操作、整单操作、餐台操作、查询操作

点击右上角的购物车图标，回到我的菜单界面下，点击加菜可以点菜操作，点击左上角的十字按钮可回到菜例显示界面

黄色的”我的菜单”上面对应三种显示状态，单菜、九宫格菜单、列表显示

- 点菜操作：

(1)点击左上角按钮，进入点餐界面，左侧列显示某菜例类别下菜例，右侧部分为单品，九宫格、列表显示菜例，

通过点击右下角“+”“-”图标，添加和减少菜例。最上面一行显示菜例类别，右上角为菜例搜索框，菜类上红色

圆形显示的数字为已点的菜例数量。

- 点击我的菜单按钮，进入我的菜单界面，左上角选择要点菜的餐台，操作部分为两个按钮“编辑”“复制”

编辑按钮，对单菜设置做法、口味要求、手动备注和修改数量

复制按钮，复制一份相同的菜例

加菜：回到点菜界面继续点菜

退出餐台：退出当前就餐台位

删除：删除菜例

起菜方式：设置起菜方式

全单备注：设置全单备注

下单：发送菜例